重庆医科大学检验医学院采购生科楼4楼临床检验仪器学

教研室团队合成实验室实验家具项目询价文件

一、项目说明

（一）本项目为政府采购限额以下自主采购项目，本项目不适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定。

（二）本项目根据重庆医科大学内控制度及《重庆医科大学采购管理办法》，参照政府采购的网上询价方式进行采购，在遵守公开、公平、公正、高效廉洁的原则下，以保障学校科研及教学高质量为前提，合理设置采购需求，同步做好预算、合同、资产、支付等内控管理工作。

（三）本项目若要求设备采购带安装，必须满足所有参数及使用要求，欢迎有符合要求的供应商参与投标。

## 采购清单及技术要求

- 项目一览表

包1：

| 序号 | 采购产品名称 | 国产/进口 | 数量/单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂柜 | 国产 | 2个 | 2850 | 5700 |
| 2 | 边台（实验台） | 国产 | 1个 | 1850 | 1850 |
| 3 | 试剂架1 | 国产 | 1个 | 1130 | 1130 |
| 4 | 试剂架2 | 国产 | 1个 | 1180 | 1180 |
| 5 | 吊柜 | 国产 | 1个 | 3880 | 3880 |
| 6 | 转角台 | 国产 | 1个 | 2870 | 2870 |
| 7 | 钢架台 | 国产 | 1个 | 1950 | 1950 |
| 合计 | 18560 |

包2：

| 序号 | 采购产品名称 | 国产/进口 | 数量/单位 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8米通风柜 | 国产 | 3个 | 12650 | 37950 |
| 2 | 装配式洁净钢质门 | 国产 | 1扇 | 2490 | 2490 |
| 合计 | 40440 |

- 具体技术参数要求

包1：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂柜 | 1000*520*2000 | 主体采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 2.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 3.上玻璃门嵌入5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆 装结构，尺寸均可定制。 4.主体采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性 能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 5.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 6.上玻璃门嵌入5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构，尺寸均可定制。 |
| 2 | 边台（实验台） | 900*750*850 | 1.主体左右旁板、背板、底板、门板、抽屉板均采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。 2.台面采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作具有耐强酸碱性能，或使用实芯理化板（12.7mm厚）耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 3.连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 4.柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，实验台为单个单元柜体组合而成，并配有双柜，单柜，水柜，主机柜，空位，键盘位，单抽位等，尺寸均可定制。 |
| 3 | 试剂架1 | 900*250*750 |  |
| 4 | 试剂架2 | 1000*250*750 |  |
| 5 | 吊柜 | 3600*350*600 |  |
| 6 | 转角台 | 1000*1000*850 |  |
| 7 | 钢架台 | 1000*750*850 | 钢架采用40*60的镀锌方管焊接而成，台面采用12.7厚黑色理化板台面 |

包2：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 1.通风柜组成分为三部分:通风柜上柜、通风柜台面、通风柜下柜(储存柜)。 规格：通风柜整体尺寸（W宽度×D深度×H高度）：1800 * 850 * 2350 mm，其中下柜含台面高度为850 mm，上柜高度1500 mm；后置式配重。 2.主体颜色为白色（标准型），也可根据用户要求颜色进行配置 3.主体材料为1.2mm厚冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 4.通风柜上柜 4.1通风柜采用双层结构，外侧为1.2mm厚钢板，内侧为内衬板，双层结构的夹层空间不得小于100mm，以便安装更多的供应系统管道 4.2通风柜两侧立柱为三角形设计，颜色为白色，用于安装供应系统终端接收模块。本项目立柱上边面板左侧与右侧立柱各标配2个220V/10A或16A插座。 4.3内衬板安装于通风柜左侧、右侧、背侧，材料为5mm厚抗倍特板。左侧与右侧内衬板可用于安装遥控水阀水嘴、遥控气阀气嘴，也可于安装插座等。安装有维修口，采用可拆卸模块设计，方便日后维修。 4.4导流安装于通风柜背侧，材料同内衬板，采用三段式设计，符合BS标准，有效的疏导气流流通，能避免气流在通风柜内形成涡流。 4.5内部使用空间宽阔，顶部照明灯罩一组，工程塑料材质。灯罩配有5mm钢化玻璃，避免照明灯具与柜内气体接触，并配有散热孔设计。配有2*30W节能灯，有效照度为600Lux，可保证操作时光线良好。 4.6通风柜顶部配有集气罩，考虑静压损失和噪音控制，采用钟型集气风罩，以PP聚丙烯模塑制作。 4.7通风柜调节门：铝合金门框、表面喷涂环氧树脂，视窗为5mm厚单块安全玻璃，并采用单一平衡配重设计，打开最大高度为760mm 4.8通风柜电气设备 4.8.1通风柜标准安装6个220V/10A多功能插座,可根据用户要求选择配220V/16A插座 4.8.2每台通风柜必须配单独的空气开关、漏电保护和过载保护装置. 4.9通风柜水配件 4.9.1通风柜内台面右上角标配1个单头水龙头和PP小水杯 5.通风柜台面:台面高温一体烧制成型，实验台面操作区域为20mm，四周翘边，碟形总厚25mm，有效阻水外溢。（台面不采用后期加厚二次加工方式）。 特性：耐强酸、强碱、强有机溶剂等各种化学试剂，耐刮磨，耐1350℃以上极限高温，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。 ★5.1工艺要求：陶瓷台面采用实芯黑色坯体，一体烧制釉面工艺，釉面与坯体呈一体结构，黑色坯体与釉面结合无空洞、无脱层，参照T/CIQA 10-2020检测标准进行检测，检测结果为：合格；投标时并提供由CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告。 ★5.2安全性能（边缘凸起、储水量）：通风柜台面为≥25mm厚碟型陶瓷台面，台面一体成型、一体釉面烧制碟型工艺（非后期二次加厚方式制作）的实验室专业碟型陶瓷台面。四周碟型阻水边能有效防止液体外溢，保护人员及设备安全。边缘凸起的高度应为（7±1）mm；碟型陶瓷台面其碟型区域储水量应确保其工作平面且包含净面积在内的容量≥5L/㎡（水容量非后期计算值）。 5.3耐化学腐蚀性：参照T/CIQA 10-2020 标准，检测结果为：合格；投标时提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。 ★5.4耐光色牢度：依据GB/T17657-2022标准进行12小时测试，检测结果符合标准要求（变色等级不低于1-5级）。投标时提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。 ★5.5光泽度：参照GB/T 13891检测标准，检测结果≥30;投标时提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。 5.6抗冻性：参照T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.12-2016) 标准，检测结果为：无裂纹及剥落。投标时提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告。 5.7吸水率：参照T/CIQA 10-2020标准,检测结果平均值：≤0.02%,投标时提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告; 6通风柜下柜体 6.1柜体为全钢落地式结构。柜体一般深度为100~150mm，配一块PP层板。底柜设计须对台面支撑适当补强，高度为850mm。底柜后方应具备容易拆装的背板，可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统； 6.2每个底柜单元应配备1个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气； 6.3门板：15mm厚PP材质门板，合页的材质也为pp。 6.4服务通道：底柜背面离墙有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 |
| 2 | 装配式洁净钢质门 | 1.规格：1200*2100mm,带400*600观察窗.钢化玻璃厚度5mm。 2.材质：钢质门门扇厚度>40MM,门扇钢板厚度>1.2mm 无外露螺丝孔及焊点、焊缝，保证门扇整体强度。门框钢板厚度》1.5mm，采用一线知名钢铁企业生产的优质冷轧热镀锌钢板。表面采用静电喷涂。厚度>65um。 3.含门锁，闭门器，五金件 |
| 备注：1、（★）号标注的技术条款，需提供技术支撑材料。询价文件中有明确要求的技术支撑材料，以询价文件为准；询价文件未要求的，技术支撑材料可以是宣传彩页，或者产品制造商出具的技术白皮书，或者产品制造商官网网页截图，或者检测报告，或其他具有说服力的证明材料，并加盖投标人公章。若提供的相关证明材料非中文材料，投标人须另提供承诺函以证明证明材料对相应技术参数的支持。 需提供产品制造商出具的售后服务承诺函，并加盖产品制造商公章。 3、中标供应商应在中标公示后2个工作日内提供上门测量服务。 |

- 资质要求

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

四、报价要求

1.本项目包1、包2报价均为人民币包干价，请有意向的供应商须一次性不可更改的价格，在技术参数要求及相应商务要求满足询价文件及采购人需求的情况下，最低价中标。报价时如出现价格相同时候，质保服务将作为中标优选。

2.报价包含：设计服务费、咨询服务费、项目开发、制作费用、运输费（含装卸费）、出渣弃渣费、安全措施费、安装调试费、培训费、保险费、税费（含关税）等达到重庆医科大学采购人要求的所有费用，中标后采购人不追加任何费用，请供应商在投标时充分考虑所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 五、供货期及供货地点

（一）供货期：中标人应在自中标公告发布之日起的20个日历日内完成项目涉及到所有产品的交付、安装并交付使用。中标人可提供更短交付使用期。如未按约定每超过约定的交货时间1天，按该货物中标价格的1‰支付违约金。

注：中标人应按本条规定的时间供货及完成安装调试。若未在规定时间内完成供货，将视为中标人违反询价项目服务需求，采购人有权中止项目合作，不支付任何款项。

（二）供货地点：重庆医科大学采购人指定地点。

六、交付方式

本项目范围的服务，应由中标人直接供应，不得转让他人供应；非经采购人书面同意，乙方不得将本项目范围的服务全部或部分分包给他人供应；如有转让和未经采购人书面同意的分包行为，采购人有权解除合作，并追究乙方的违约责任。

七、付款方式

（一）本项目结算均使用人民币。

（二）中标人按照采购文件及采购人要求的约定，按时完成项目交付、经甲方验收合格后。中标人开具等额有效的票据，采购人一次性支付项目总款。

七、项目实施和验收

（一）货物到达现场后，中标人应在采购使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）中标人应保证货物到达用户指定所在地时应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

（三）中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装、调试。验收合格条件如下：

1.设备技术参数与采购一致，性能指标达到规定的标准。

2.货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.在规定时间内完成交货、验收，并经采购人确认。

（四）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（五）中标人按询价文件及合同要求供货，并安装调试完成，采购人按技术要求组织验收，如供货时实际产品技术参数达不到询价文件的技术参数要求，采购人将终止本项目，不支付任何货款且上报上级监督部门进行处理。

八、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

质保期不低于2年，自验收合格之日算起。（投标应答时需明确具体质保年限，否则视为无效响应）。

（二）质保范围

本项目所有涉及内容均属于质保范围，质保期以内，中标人应当对所采购的保证正常使用，非人为原因、基于不可抗力出现质量及安全问题的货物，负责处理解决并承担一切费用。

（三）售后服务内容

供应商所报产品提供原厂质保，在质量保证期内及质保期外应当为采购人提供以下支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，紧急报修承诺中标人和制造商应在2小时内到达现场，采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在6小时内派出专业人员进行技术支持。对重大系统故障，应在24小时之内解决，对现场无法修复的设备，应采用同类完好设备进行应急替换，不收取任何费用。替换设备发送、安装、调试到位时间最迟不得超过48小时，未按上述约定时间内响应或解决问题的，采购人有权聘请其他具备相关技术的主体解决问题，所产生的费用由中标人承担；中标人应于接到采购人通知之日起5日内支付所产生的费用，否则，每迟延一日，应当支付采购人合同总金额的1‰的违约金。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和厂家的产品技术升级，中标人应及时通知用户，如用户有相应要求，中标人和厂家应对采购人进行免费升级服务。

2、质保期外服务要求

①质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由竞标人和制造商提供售后服务的，该竞标人和制造商应以成本价格提供售后服务

## 九、其他说明

（一）供货及安装、服务期间，所有安全责任全部由中标人承担。

（二）供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（三）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。（四）其他未尽事宜由供需双方自行详细约定。

## 十、成交及废标原则

（一）成交原则：

在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

（二）采购异议处理：

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起1个日历日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

3、采购人在收到供应商书面异议后3个工作日内，通过书面方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“重庆医科大学采购黑名单”。

（三）废标条款

出现下列情形之一的，采购人有权终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，根据采购人需求视情进行重新采购：

1、因采购人需求做了变更，又无法补遗的情况下；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商

不足3家的；

4、开标后，采购人需求做出改变，与询价需求严重不符时，采购人有权取消本次询价采购，并说明原因。

（四）成交供应商的变更情况

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商或重新组织挂网招标。

十一、使用部门联系人

使用部门联系人及联系电话：杨老师15909319667/胡老师13883536880